| SW | UT | VU | Bemerkung: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |  |
| 1 |  |  | -1.1 | -1.4 |  |  | 48 | Körner von unten |
| 26 |  |  | -2.2 |  |  |  |  | Körner von oben |
| 34 |  | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 |  | 46 | Kiemenwerkzeug nach oben 60mm |
| 37 |  | -2.0 | -1.5 | -1.0 |  | 0.8 Bei 4.0 | 37 | Senkung von oben für M3 |
| 38 |  |  | -1.5 | -1.0 |  | 1.0 Bei 4.0 | 37 | Senkung von oben für M4 |
| 39 |  |  | -2.5 | -2.0 | -1.5 |  | 37 | Senkung von oben für M5 |
| 40 |  | -1.5 | -1.0 |  |  |  | 45.5 | Durchzug nach oben M4 |
| 41 |  | -3.0* | -1.7 | -1.5 |  |  | 38.5 | Warze nach oben 3mm (siehe Bemerkung!!) |
| 42 |  |  | -0.8 |  |  |  |  | Prägung 10 nach oben |
| 43 |  |  | +0.0 |  |  |  | 45.0 | Prägung 6 nach oben 4mm hoch |
| 48 |  | -0.5 |  |  |  |  | 45.5 | Durchzug nach oben M3 |
| 56 |  | +0.7 | +0.0 | +0.2 |  |  | 48.0 | Brücke |
| 57 |  |  | -3.0 |  | -2.0 | -1.8 | 37 | Senkung von unten für M4 |
| 58 |  |  |  | -2.2 |  |  | 37 | Senkung von unten für Senkniet 120Grad |
| 61 |  | +0.0 |  |  |  |  | 37 | Sonderprägung |
| 63 |  |  | -0.5 |  |  |  | 32 | Prägung nach oben für Käfigmutter |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 41.3 | Durchzug nach unten M4 + Senkung |
| 77 |  | -0.5 |  |  |  |  | 42.8 | Umformwerkzeug nach oben 12mm |
| 79 |  |  | -0.2 |  |  |  | 40.2 | Umformwerkzeug nach oben 50mm |
| 80 |  |  | -0.8 |  |  |  | 48 | Napf nach unten |
| 85 |  | -2.0 | -1.5 |  |  |  | 40 | Senkung von oben für M2.5 |
| 86 |  |  | -1.0 |  |  |  | 43 | Brückenprägung nach oben |
| 89 |  |  | -2.8 | -2.3 | -1.8 |  | 37 | Senkung von unten für M3 |
| 90 |  | +0.0 |  |  |  |  |  | Umformwerkzeug nach oben 7mm |
| 92 |  | -1.0 | +0.0 |  |  |  | 48 | Senkprägung nach unten für M3 |
| 95 |  | -0.4 |  |  |  |  | 37 | Prägung nach unten für Kugel 4 |
|  |  | bei 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | -0.6 |  | +0.0 | +0.5 |  | 37 | Prägung Schutzleiter |
| 107 |  | +0.0 | +0.5 |  |  |  | 41.3 | Durchzug nach unten M5 |
| 108 |  | -0.5 | +0.0 | +0.5 | +1.0 |  | 41.3 | Durchzug nach unten M3 |
| 116 |  | -0.6 | -0.8 |  |  |  | 37 | Prägung „Lütze“ - Logo |
| 117 |  | +0.1 | +0.0 |  |  |  | 37 | Schlagzahlen |
| 119 |  | +0.8 |  |  |  |  | 48 | Prägung nach unten 12 |
| 120 |  |  | +0.0 |  |  |  | 41.3 | Durchzug nach unten M4 |
| 121 |  |  | -0.4 |  |  |  | 42 | Durchzug nach unten M5 und Senkung |
| 125 |  | -1.2 |  | -0.2 | +0.3 |  | 38 | Brückenprägung nach unten 2x4.5 |
| 126 |  | -1.6 | -1.3 |  |  |  | 37 | Warze nach unten 3mm |
| 133 |  |  | -2.8 |  |  |  | 37 | Sondersenkung von unten |
| 138 |  |  |  |  | -1.5 |  | 37 | Senkung von unten für M2.5 |
| 148 |  | +0.0 |  |  |  |  | 41.3 | Durchzug nach unten für Gewindeformen M3 |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | VU |  |
| 149 |  |  | +0.5 |  |  |  | 37 | Prägewerkzeug Strich 5mm lang |
| 151 |  | -0.5 | +0.0 |  |  |  | 32 | Sickenwerkzeug (Vorschub 1mm) |
| 157 |  | +0.0 | +1.2 |  |  |  | 37 | Schweißbuckel nach oben |
| 158 |  | -1.0 |  | -0.2 |  |  | 42 | Brücke noch unten L 9.6 x B 2 x H 2 |
| 160 |  | -0.5 |  |  |  |  | 41.3 | Durchzug nach unten für Gewindeformen M2.5 |
| 164 |  | -2.4 |  |  |  |  | 48 | Kiemenwerkzeug noch oben |
| 165 | -0.5 |  |  |  |  |  | 40 | Sonderprägung Bug 1.6mm breit 55 Grad |
| 167 |  | -0.5 |  |  |  |  | -- | Anstanzwerkzeug nach unten Sub-D 9-polig,Werkzeuglänge 33 |
| 169 |  |  | -0.65 |  |  |  | -- | Absetzwerkzeug |
| 170 |  |  | -0.6 |  |  |  | -- | Eckabsetzwerkzeug |
| 171 |  | -0.6 |  |  |  |  | 38 | Doppelbrücke |
| 172 |  | -0.5 |  |  |  |  | 48 | Kieme |
| 173 |  | -0.4 |  |  |  |  | -- | Brücke |
| 174 |  | -1.0 |  |  |  |  | 40.5 | Napf nach unten |
| 175 |  | -0.3 |  |  |  |  | 41.5 | Doppelbrücke |
| 177 |  | -0.2 |  |  |  |  | 48 | Durchzugswerkzeug nach unten D=2.8 mit Senkform für S=1.0 |
| 178 |  | -0.2 bei 0.8 |  |  |  |  | 48 | Durchzugswerkzeug nach unten D=2.8 mit Senkform für S=0.8 |
| 179 |  |  |  | +0,2 |  |  | 44 | Anstanzwerkzeug nach unten D16.3 |
| 183 |  |  |  | -0.5 |  |  | 31.2 | Napf nach oben |
| 184 |  | +0.5 |  |  |  |  | -- | Napf nach oben |
| 209 |  |  | -0.7 |  |  |  | 48 | Kartenführung |
| 215 |  |  | +0.0 |  |  |  | 37 | Anstanzwerkzeug nach oben |
| 217 |  |  | -0.4 |  |  |  | 38 | Fase Rechteck |
| 218 |  | -2.5 | -2.1 |  |  |  |  | Schlagzahlen von unten |
| 220 |  |  | -0.6 |  |  |  | -- | Napf nach oben D4.2 |
| 221 |  | -1.0 | -0.3 |  |  |  | -- | Napf nach unten |
| 225 |  |  |  | -1.5 |  |  |  | Senkung von oben für Senkniet 120Grad |
| 234 |  |  |  |  | -0.8 bei 4.0 |  |  | Senkung von unten M4 |
| 235 |  |  |  |  | 0.5 bei 4.0 |  |  | Schutzleiter von unten |
| 241 |  |  | -2.0 Kaco |  |  |  |  | Senkung von unten M5 |
| 248 | --- | --- | --- | --- | -1.6 bei 4.0 |  |  | Erdungszeichen von unten (ab 3,0 bis 4,0) |
| 252 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | Napf nach unten |
| 253 |  | -1.2 |  | -0.2 |  |  |  | Merath-Logo von oben |
| 254 |  |  | -2.5 | -2.0 |  |  |  | Merath-Logo von unten |
| 255 |  |  |  | +0.0 |  |  |  | Umformwerkzeug für Lasche nach oben |
| 256 |  |  |  |  | +0.0 |  |  | Signieren |
| 258 |  |  |  |  |  |  | 37 | Senkung 120Grad von oben |
| 260 |  |  | -0.5 |  |  |  |  | Durchzug nach unten M5 |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | VU |  |
| 261 |  | -2.4 | -2.0 |  |  |  | 37 | Senkung M3 Sonder von oben |
| 262 |  |  | -0.2 |  |  |  |  | Durchzug nach unten M3 mit Senkung |
| 264 |  |  | +0.0 |  |  |  |  | Prägung „Strich“ |
| 270 |  |  | +0.1 |  |  |  |  | Schutzleiter D5 |
| 283 |  |  | -0.2 |  |  |  | 37 | Verdrehsicherung 6x3 nach unten |
| 284 |  |  |  | +0.0 |  |  | 43 | Sonderlasche nach oben |
| 285 |  | +0.0 |  |  |  |  | 48 | Riffelprägung von oben |
| 292 |  | +0.0 |  |  |  |  | 37 | Fase für Stecker beidseitig |
| 295 |  |  | +0.0 |  |  |  | 37 | Radiusprägewkz für Rechteckausschnitt v.u. |
| 297 |  |  | +0.0 |  |  |  | 39 | Radiusprägewkz für Rechteckausschnitt v.o. |
| 298 |  | -3.1 | -2.7 | -2.2 |  |  | - | Positionshilfe von unten |
| 299 |  |  | -0.3 |  |  |  |  | Laschenwerkzeug nach oben |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  | Prägewerkzeug Quadrat 10 nach oben |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  | Senkung für M3 von unten |
| 303 |  | -2.5 |  |  |  | ---- |  | Erdungszeichen von unten (ab 0,5 bis 2,5 ) |

Bemerkungen:

SW41 - bei Materialstärke 1.0 Zapfen verstellen auf 0.6-0.7mm (UT -3.0), Original UT -2.2

Folienanreißwerkzeug:  OT 5.0   UT +0.6   Vorschub 20m/min